Presseinformation

Transluzente Wärmedämmung als Blendschutz bei IKEA

Bielefeld, Februar 2015. – Die transluzente Wärmedämmung der Bielefelder Wacotech GmbH & Co. KG TIMax GL-Plus F kommt bei der Fassade der Parkhausauffahrt des IKEA Parkhauses in Hamburg-Altona zum Einsatz. Dies verhindert, dass die auf- und abfahrenden Autos die Bewohner der umliegenden Gebäude blenden. Geplant hat den in zentraler Stadtlage liegende Hamburger IKEA Citystore das Hamburger Architekturbüro nps tchoban voss. Die Fassade gestaltete DFZ Architekten, die als Sieger aus dem Fassadengestaltungswettbewerb hervorgingen. nps tchoban voss entscheidet sich aus gestalterischen Gründen in Abstimmung mit DFZ Architekten für eine Profilglasfassade für die als offene Spindel konzipierte Parkhausauffahrt. In der doppelschaligen Profilglasfassade aus Lamberts LINIT P26/60/7 Profilglas sind insgesamt 1.937 Quadratmeter der transluzenten Wärmedämmung TIMax GL-PlusF verarbeitet.

Der Baukörper des IKEA Citystores gliedert sich in drei oberirdische Geschosse und ein eingeschobenes Zwischengeschoss - diese bilden das eigentliche IKEA-Einrichtungshaus -, sowie vier aufgesattelte, offene Stellplatzebenen für PKWs. Im Untergeschoss befinden sich die Anlieferung, das Warenlager sowie Technikräume und die Sprinklerzentrale. Die Geschosse des Einrichtungshauses sind mit einer Fassade aus senkrecht gefalteten Metallpaneelen und horizontalen Glasfassaden versehen. In der Faltung sind Teile der zurückspringenden Flächen Blau angelegt, so dass sich dem Betrachter - je nach Blickwinkel - unterschiedlich weiße bis blaue Fassadenansichten präsentieren. Die Auffahrt des Parkhauses und das Parkhaus selbst sind Teil der Gebäudehülle.

TIMax GL-Plus F weist mit einem Wärmedurchgangskoeffizient von Ug = 1,2 W/(m2K) gegenüber 1,4 W/(m2K) der Standardvariante TIMax GL eine höhere Dichte auf und somit einen verbesserten Sonnenschutz (g-Wert). Beide Produkte bieten Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig guter Lichtstreuung, ein angenehmes Raumklima durch eine schlagschattenfreie Verteilung des einfallenden Lichtes sowie Sonnen- und Blendschutz und damit einhergehend Schutz vor sommerlicher Überhitzung. Sie sind temperaturstabil bis 100°C und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung und eine damit einhergehende Blendwirkung werden verhindert.

Weitere Informationen siehe www.wacotech.de.

Projektbeteiligte:

Objektplanung LP 1-5 und gestalterische Begleitung:
nps tchoban voss GmbH & Co.KG, Hamburg (www.nps-tchoban-voss.de)

Entwurf Fassadengestaltung:
DFZ Architekten GmbH, Hamburg (dfz-architekten.de)

Glasbauer: 
Metz GmbH, Wilnsdorf (www.metz-gmbh.net)

Profilglas: 
Glasfabrik Lamberts GmbH + Co. KG, Wunsiedel (www.lamberts.info)

Transluzente Wärmedämmung: 
WACOTECH GmbH & Co. KG, Bielefeld (www.wacotech.de)

Dateiname:	DSC01237.JPG

Untertitel:	Die TWD im doppelschaligen Profilglas dient als Blendschutz für die Bewohner der anliegenden Gebäude.

Dateiname:	prj_HH_4339_29_npstv.jpg

Untertitel:	1.937 Quadratmeter TWD TIMax GL-PlusF kommen bei der als offener

Spindel konzipierten Auffahrt zum Einsatz.

Quelle: 	nps tchoban voss GmbH & Co.KG, Hamburg
	(Die Nutzungsrechte liegen vor)

Über die Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Die Wacotech GmbH & Co. KG und die Wacosystems GmbH & Co. KG sind Schwesterfirmen mit gleichen Gesellschaftern.

Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert transluzente, lichtdurchlässige Wabenkern- und Wärmedämmmaterialien. Ansässig im Norden von Bielefeld, bedient die Gruppe sowohl lokale Märkte als auch zahlreiche internationale Kunden.

Über Wacotech

Ein Schwerpunkt der Produktpalette liegt auf der Transparenten Wärmedämmung (TWD). Diese vertreibt und produziert die Wacotech GmbH & Co. KG unter dem Markennahmen TIMax®.

Über Wacosystems

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wabentechnik. Die Wacosystems GmbH & Co. KG produziert und vertreibt Wabenkernmaterialien unter dem Markennamen WaveCore® und daraus weiterentwickelte Produkte wie transluzente Designpaneele Typ ViewPan®.

Weitere Informationen für Journalisten:

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Oliver Kehl

Querstraße 7

33729 Bielefeld

Fon 0521 / 962 00 84

E-Mail: okehl@wacosystems.de

PR-Agentur blödorn pr

Heike Blödorn

Alte Weingartener Str. 44

76227 Karlsruhe

Fon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de