Presseinformation

Neu: Transluzente Wärmedämmung System 0,8 mit verbessertem U-Wert

Herford, August 2015. – Die Herforder Wacotech GmbH & Co. KG bietet ab sofort ihr neu entwickeltes System 0,8 für Profilglasfassaden mit einem deutlich verbesserten Ug-Wert an. Die optimierten U-Werte im Profilglas werden durch eine Vergrößerung des Scheibenzwischenraums von 130 Millimeter auf 152 Millimeter erreicht. Dies geschieht, indem zwei einschalige Profilglassysteme mit 152 Millimeter Abstand gegeneinander gesetzt und zwei Lagen der transluzenten Wärmedämmung TIMax GL eingebracht werden. Erzielt wird dadurch ein Ug-Wert von 0,79W/m²K. Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert), ein Maß für die Sonnenschutzeigenschaften, verbessert sich auf 0,19. Ein Prüfzeugnis der HFB Engineering GmbH, einer Prüfstelle für Baustoffe und Bauelemente in Leipzig, bezogen auf den Glasaufbau des Systems 0,8 mit Lamberts-Profilglas und zwei Lagen Wärmedämmung TIMax GL für den Ug Wert von 0,79W/m²K liegt vor.

Durch die eingeschlossene, stehende Luft bietet die Profilglasfassade somit eine optimale Wärmedämmung und gleichzeitig - bei guter Lichtdurchlässigkeit - eine starke Lichtstreuung, was zu einer guten Raumtiefenausleuchtung führt. Auch wird ein Sonnen- und Blendschutz und damit einhergehend Schutz vor sommerlicher Überhitzung erzielt. Mit dem System Ug 0,8 planen Architekten eine kosteneffiziente aber dennoch hochwertige Glasfassade, die den Anforderungen der ENEV gerecht wird.

Doppelschaliges U-Profilglas ist ideal, um kostengünstig architektonisch anspruchsvolle Fassaden und Lichtöffnungen sprossenlos zu verglasen. Anwendungen sind großflächige Fassadenverglasungen im Industrie- und Gewerbebau, in Sportstätten oder Treppenhäusern sowie in öffentlichen Gebäuden. Immer häufiger kommt die transluzente Wärmedämmung im Profilglas auch in Einfamilienhäusern zum Einsatz.

www.wacotech.de

Dateiname:	8782-0613.jpg

Bildunterschrift:

Das System 0,8 in der Profilglasfassade des Verwaltungsgebäudes der August Fichter Gruppe in Raunheim

Fotograf:	Thomas Ott, Mühltal (www.o2t.de)

Dateiname:	Lamberts System Ug 08 Draufsicht.pdf

Bildunterschrift:

Querschnitt durch das System 0,8 mit Profilglas des Typs „Lamberts LINIT P23/60/7

Quelle:	Wacotech GmbH & Co. KG

Über die Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Die Wacotech GmbH & Co. KG und die Wacosystems GmbH & Co. KG sind Schwesterfirmen mit gleichen Gesellschaftern.

Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert transluzente, lichtdurchlässige Wabenkern- und Wärmedämmmaterialien. Ansässig im Norden von Bielefeld, bedient die Gruppe sowohl lokale Märkte als auch zahlreiche internationale Kunden.

Über Wacotech

Ein Schwerpunkt der Produktpalette liegt auf der Transparenten Wärmedämmung (TWD). Diese vertreibt und produziert die Wacotech GmbH & Co. KG unter dem Markennahmen TIMax®.

Über Wacosystems

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wabentechnik. Die Wacosystems GmbH & Co. KG produziert und vertreibt Wabenkernmaterialien unter dem Markennamen WaveCore® und daraus weiterentwickelte Produkte wie transluzente Designpaneele Typ ViewPan®.

Weitere Informationen für Journalisten:

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Oliver Kehl

Nobelstraße 4

32051 Herford

Fon 05221 / 76313-22

E-Mail: okehl@wacosystems.de

PR-Agentur blödorn pr

Heike Blödorn

Alte Weingartener Str. 44

76227 Karlsruhe

Fon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de